## Slide 1
ROADM: Uma Realidade na Rede dos Provedores Regionais
Uriel Miranda
mktproduto@padtec.com.br
mktproduto@padtec.com.br
Key Note
Como o investimento em ROADMs nas redes ópticas se paga?

## Slide 2: DWDM em diagrama de blocos – sistemas convencionais
A
B
C
D
E
F
80 km
80 km
80 km
80 km
80 km
SCMD
SCMD
Site C
Supervisor
Mux/Demux
Mux/Demux
Amplificador
Amplificador
Transponder
Transponder
Estrutura de Add/Drop dos sites:
  Duplo Terminal
  Mux/Demux para cada lado
  By-pass com cordão óptico
  Equalização manual dos canais
  Maior complexidade em sites de entroncamento
Como são aprovisionados canais de passagem?

## Slide 3: Mux/Demux – princípio dos sistemas DWDM
A
B
C
D
E
F
80 km
80 km
80 km
80 km
80 km
Canais DWDM
C21
C22
C23
C24
Filtro Mux/Demux
Total de elementos filtrantes na rota:
10 unidades Mux/Demux
Mux/Demux
  Junta e separa os canais
  Isolamento entre as frequências
  Elemento filtrante

## Slide 4: O que mudou para canais coerentes de 200G+?
DP-QPSK
DP-8QAM
DP-16QAM
4 bits/sym
6 bits/sym
8 bits/sym
DP-32QAM
10 bits/sym
DP-64QAM
12 bits/sym
OOK
1 bits/sym
100G
100G/200G
400G
10G
600G
canais mais largos
filtro M/D resultante

## Slide 5: DWDM em diagrama de blocos – sistemas convencionais
A
B
C
D
E
F
80 km
80 km
80 km
80 km
80 km
SCMD
SCMD
Site C
Supervisor
Mux/Demux
Mux/Demux
Amplificador
Amplificador
Transponder
Transponder
Como evitar penalidades de filtragem devido aos Mux/Demux?

## Slide 6: DWDM em diagrama de blocos – sistemas com ROADMs
80 km
80 km
80 km
80 km
80 km
SCMD
SCMD
Site C
ROADM
Supervisor
ROADM
Mux/Demux
Mux/Demux
Amplificador
Amplificador
Transponder
Transponder
Características e funcionalidades:
  Configuração e Reconfiguração de canais
  Gráfico da potência dos canais
  Equalização automática em todos os sites
  OSNR dos canais em sites de ≥ Grau 3
  Flexibilidade para aprovisionar tráfego
  Ferramenta de provisionamento fim-a-fim
  Proteção e Restauração
A
B
C
D
E
F

## Slide 7: Como dimensionar os canais em uma rede? - ROADM
80 km
80 km
80 km
80 km
80 km
OSNR 22,5 dB
OSNR 28 dB
OSNR 26 dB
OSNR 24,5 dB
OSNR 23 dB
400G
400G
400G
300G
300G
A
B
C
D
E
F
Características ópticas |  | 
Taxa | Modulações | OSNR mín
100G | QPSK | 11,8 dB
200G | QPSK | 15,7 dB
300G | 8-QAM | 20,5 dB
400G | 16-QAM | 24 dB
Quais taxas podemos aplicar na rede?
  Usando especificação TMD400G
  Considerando WSS (sem penalidade de filtragem)
  Fim-a-Fim ONSR permite até 300G

## Slide 8: Como dimensionar os canais em uma rede? - convencional
A
B
C
D
E
F
80 km
80 km
80 km
80 km
80 km
OSNR 22,5 dB
OSNR 28 dB
OSNR 26 dB
OSNR 24,5 dB
OSNR 23 dB
400G
400G
300G
200G
200G
+ 1 dB
+ 2 dB
+ 2 dB
+ 3 dB
Características ópticas |  | 
Taxa | Modulações | OSNR mín.
100G | QPSK | 11,8 dB
200G | QPSK | 15,7 + 3 dB
300G | 8-QAM | 20,5 + 2 dB
400G | 16-QAM | 24 + 1 dB
Quais taxas podemos aplicar na rede?
  Usando especificação TMD400G
  Considerando penalidade de filtragem Mux/Demux
  Fim-a-Fim ONSR permite até 200G

## Slide 9: Simulação de Investimentos na Rede de Exemplo:
Investimento inicial maior
A partir de uma certa capacidade, recupera-se o investimento